Приложение №1

к решению Новотихоновской

сельской Думы

от «29»февраля 2012г. № 2/6

Программа комплексного развития систем коммунальной
 инфраструктуры Новотихоновского сельского поселения 2010 -2020гг.

Цели и задачи

Основной целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотихоновского сельского поселения является создание условий обеспечивающих возможность дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры поселения, увеличение объемов и качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение воздействия на окружающую среду вредных факторов возникающих при эксплуатации коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры представляет собой комплекс мероприятий направленных на обеспечение дальнейшего развития коммунальной инфраструктуры Новотихоновского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новотихоновского сельского поселения является:

- Модернизация существующей коммунальной инфраструктуры Новотихоновского сельского поселения.

- Развитие системы энергосбережения и энергоэффективности в коммунальной сфере.

- Повышение качества предоставляемых услуг.

- Увеличение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

- Планирование дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

- Оптимизация затрат по предоставлению коммунальных услуг.

Характеристика Новотихоновского сельского поселения

Новотихоновское сельское поселение расположено на южной части Старополтавского муниципального района. Поселение граничит: на севере – с Кановским с/п и Новополтавским  с/п , на востоке – с Кановским с/п и Палласовским муниципальным районом, на юге: Палласовским муниципальным районом и Николаевским муниципальным районом, Валуевским с/п. На территории Новотихоновского сельского поселения находиться 5 населенных пунктов и 6 чабанских точек, общей численностью жителей  649 чел. Общая протяженность дорог Новотихоновского сельского поселения связывающих населенные пункты 25,6 км.

Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства Новотихоновского сельского поселения.

Характеристика систем водоснабжения

| Новотихоновское поселение | Кол-во населения, в том числе пользующегося центральным водоснабжением | Водопотребление все-го, в том числе на хозяйственнопитьевые нужды, тыс3/сутки | Ис-ник водоснабжения (кол-во скважин при использовании подземных источников) | Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сутки | Кол-во водонапорных башен, из них требуют ремонта или замены, шт. | Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км. | Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сутки | Наименование сооружений станций очистки воды или обеззараживания питьевой воды | Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды | Процент износа водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новый Тихонов | 380/380 | 0,80/ 0,058 | Открытый река | 1,2 | - | 3,0 | 0,96 | - | - | 15 |
| х. Шпаки | 125/125 | 0,24/ 0,019 | Открытый река | 0,6 | - | 0,9 | 0,48 | - | - | 95 |
| х. Меловое | 100/100 | 0,04 0,015 | Открытый река | 0,6 | - | 4,5 | 0,24 | - | - | 91 |
| п. ВОМС | 22/-- | 0,0033 | Открытый река | - | - | - | - | - | -- | - |
| п. Посевное | 38/38 | 0,05/ 0,006 | Открытый река | 0,6 | - | 2,7 | 0,24 | - | - | 87 |

Год ввода в эксплуатацию водопроводной сети Новотихоновского сельского поселения – 1968 г. Техническое перевооружение и реконструкция водопровода производилось в 2006-2008 г. Предусмотрено в мероприятиях  установку очистного сооружения. Износ водопроводов 
х. Посевной, х. Меловое, х. Шпаки составляет от 87 до 95 %.  Для снижения нагрузки на водопроводы предусмотрено в мероприятиях установка частотных регуляторов. Это позволит: снизить возможность аварий, уменьшить потребление электроэнергии и увеличить время подачи воды потребителям.

Мероприятия в сфере водоснабжения

Новотихоновского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Месторасположение мероприятий | Объём производимых работ | Количественные показатели | Объём финансирования (млн.руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г | 2013г | 2014г | 2018г | 2019г |  |  |
| 1 | Обращение в муниципальную собственность | Насосная станция и водопроводные сети х. Шпаки | ед | 1 |  |  |  |  |  | Бюджет с/п |
| 2 | Регистрация объекта как бесхозяйного | Насосная станция и водопроводные сети х.Меловое | ед |  | 1 |  |  |  | 0,010 | Бюджет с/п |
| 3 | Обращение в муниципальную собственность | Насосная станция и водопроводные сети х.Меловое | ед |  |  | 1 |  |  |  | Бюджет с/п |
| 4 | Установка локальных очистных сооружений | Новотихонов-ское с/п | шт |  |  |  | 1 |  | 0,8 | Бюджет с/п |
| 5 | Установка частотных регуляторов | Новотихонов-ское с/п | шт |  |  |  |  | 1 | 0,012 | Бюджет с/п |

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить бесперебойное водоснабжение;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

# Text boxes

| Показатель | Ед. измер. | На 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- |
| ЖИЛОЙ ФОНД |  |  |
| Общая площадь жилого фонда | тыс.кв.м | 16,7 |
| МКД(многоквартирные дома) | шт | 96 |
| Жилые дома(индивидуальные здания) | шт | 80 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| Водопроводы | единиц | 5 |
| Протяженность водоводов | км | 11,1 |
| Протяженность уличной сети | км | 17,1 |
| Мощность водопроводов | тыс.куб.м/сут | 3 |
| Отпуск воды всем потребителям | тыс.куб.м/сут | 0,88 |
| Очистные сооружения | шт | нет |
| Количество установленных приборов учета воды | шт | нет |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| Котельная МКУ “НовотихоновскоеКДО” | шт | 1 |
| ДОРОГИ |  |  |
| Новотихоновское сельское поселение | км | 25,6 |